## Slide 1
Renouvellement Autorisation d’exploitation STEP de COMBRIT
Présentation
Réunion publique
16/07/2026

## Slide 2
Contexte et description des systèmes d’assainissement

## Slide 3
Contexte général
Station d’épuration de Combrit Saint-Marine
Arrêtés Préfectoral arrivant à échéance fin 2023
Examen au cas par cas => Soumission à Evaluation Environnementale
Phase Amont effectuée en début 2026
Dépôt du dossier de demande de renouvellement d’Autorisation le 13/04/2026

## Slide 4
Modélisation courantologique : Rappel du contexte
Usages et zones sensibles à proximité du rejet
Zones de baignade
Grande plage, Teven, Treustel, Kermor,Pen Morvan, Petite plage, Trez, Pointe St Gilles et Letty
Mytiliculture
Pêche à pied

## Slide 5
Présentation du système d’assainissement de Combrit-Ste Marine et l’Ile-Tudy
Station d’épuration de Combrit
Capacité de 18 000 Équivalent-Habitants (EH) et un traitement maximal de 1080 kg de DBO5/j,
Capacité organique : 33 % de sa capacité nominale en charge organique moyenne
Capacité nominale hydraulique dépassée en période hivernale => infiltrations d’eaux claires parasites
Longueur du réseau | 
Gravitaire | 58 ,2 kml (74,8%)
Refoulement | 19 ,6 kml (25.2%)
Ouvrages particuliers | 
Déversoirs d’orage | 0
Postes de refoulement | 27
Trop-pleins de poste de refoulement | 8

## Slide 6
Présentation du système d’assainissement de Combrit-Ste Marine et l’Ile Tudy
Stations d’épuration de Combrit
Capacité de 18 000 Équivalent-Habitants (EH) et un traitement maximal de 1080 kg de DBO5/j,
Capacité organique : 33 % de sa capacité nominale en charge organique moyenne
Capacité nominale hydraulique dépassée en période hivernale => infiltrations d’eaux claires parasites
Longueur du réseau | 
Gravitaire | 58 ,2 kml (74,8%)
Refoulement | 19 ,6 kml (25.2%)
Ouvrages particuliers | 
Déversoirs d’orage | 0
Postes de refoulement | 27
Trop-pleins de poste de refoulement | 8

## Slide 7
Présentation du système d’assainissement de Combrit-Ste Marine et l’Ile Tudy
Station d’épuration

## Slide 8
Présentation du système d’assainissement de Combrit-Ste Marine et l’Ile Tudy
Normes de rejet actuelles
Pas de normes sur la bactériologie

## Slide 9
Présentation du système d’assainissement de Combrit-Ste Marine et l’Ile Tudy
Concentrations REJET STEP (mg/l) |  | DBO5 | DCO | MES | NTK | NGL | Pt
2022 | Moyenne | 3,7 | 18,4 | 5,4 | 2,1 | 3,7 | 0,72
 | Min | 2,6 | 10 | 2 | 0,9 | 1,93 | 0,35
 | Max | 6,3 | 35 | 13 | 5,15 | 6,44 | 1,2
2023 | Moyenne | 3,8 | 17,5 | 3,9 | 1,6 | 3,2 | 0,7
 | Min | 2 | 9 | 2 | 1,1 | 2,2 | 0,4
 | Max | 5 | 30 | 10 | 3,05 | 5,1 | 1,36
2024 | Moyenne | 5,6 | 23,1 | 4,6 | 1,6 | 4 | 0,7
 | Min | 3 | 10 | 2 | 0,7 | 1,8 | 0,4
 | Max | 9 | 80 | 15 | 3,1 | 10 | 0,9
Valeurs limites AP |  | 25 | 90 | 25 | 10 | 15 | 1
Qualité du rejet en sortie de STEU
Chart: Nombre E.Coli/100ml
| 45303 | 45316 | 45324 | 45342 | 45353 | 45391 | 45404 | 45417 | 45434 | 45447 | 45458 | 45476 | 45487 | 45496 | 45504 | 45519 | 45534 | 45551 | 45569 | 45585 | 45603 | 45617 | 45627 | 45635
 | 76000 | 57000 | 61000 | 220000 | 240000 | 2400 | 1200 | 6000 | 49000 | 5000 | 14000 | 29000 | 20000 | 5300 | 43000 | 100000 | 6100 | 7600 | 8900 | 43000 | 35000 | 42000 | 61000 | 110000
Par rapport aux normes actuelles:
Rejet conforme
Très bonne qualité de l’eau épurée (confirmée par le SEA pour 2025)
Par rapport à la bactério (à titre indicatif, car pas de norme)

## Slide 10
Réalisation d’une Modélisation courantologique

## Slide 11
Réalisation d’une Modélisation courantologique
Comportement du rejet
Caractérisation du rejet par la réalisation de 10 scénarii de modélisation :
Concentration à 10^3 E. Coli / 100 ml

## Slide 12
Réalisation d’une Modélisation courantologique
Comportement du rejet - Eté
Scénario 7
Scénario 8
Scénario 9

## Slide 13
Réalisation d’une Modélisation courantologique
Scénario 10
Scénario 11
Scénario 12
Comportement du rejet - Eté
Comportement du rejet - Hiver

## Slide 14
Réalisation d’une Modélisation courantologique
Scénario 13
Scénario 14
Scénario 15
Scénario 16
Comportement du rejet - Hiver

## Slide 15
Procédé de désinfection envisagé

## Slide 16
Désinfection bactériologique avec le système Désinfix
Désinfection très efficace à faible dose
Pas de sous-produits de désinfection
Efficace pour tous les types d’eaux usées
Se décompose rapidement en CO2 et H2O ; pas de désinfectant résiduel
Respectueux de l’environnement et avec une très faible consommation électrique

## Slide 17
Désinfection bactériologique avec le système Désinfix

## Slide 18
Désinfection bactériologique avec le système Désinfix

## Slide 19
Evolutions proposées sur la filière de traitement et de rejet
Passage à un rejet à (PM -1, PM+5) (+2h par rapport à l’ancien arrêté)
Mise en place d’un traitement bactériologique de type Desinfix => Définition d’une norme à 103 E. Coli/100 ml (norme et valeur rédhibitoire)
Maintien des autres normes de rejet actuelles (avec ajustement des valeurs rédhibitoires)
Synthèse

## Slide 20
Date consultation : du 15 juillet au 15 octobre 2026
Réunions publiques :
  jeudi 16 juillet 2026 à 18 h 00 – réunion publique d’ouverture de la consultation
  mardi 6 octobre 2026 à 18h00 -- réunion publique de clôture de la consultation
Permanences
  vendredi 24 juillet 2026 de 14h00 à 16h30 - Mairie de Combrit
  le jeudi 8 octobre 2026 de 14h00 à 16h30 – Mairie d’Île Tudy
Registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/7456/
  Dossier
  Observations du public
  Avis des personnes publiques
  Compte-rendu des réunions publiques
Observation
  sur le registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/7456/
  par email : consultation-du-public-7456@registre-dematerialise.fr
  par Courrier : mairie de Combrit Sainte-Marine, 8 rue Général de Gaulle (29120), en précisant « à l’attention du président de la commission d’enquête - station d’épuration de Combrit-Sainte- Marine – Ile Tudy »
Déroulement de la consultation publique

## Slide 21
Merci